Конвейер охлаждения КОХ-2 – многосекционный одноярусный охлаждающий конвейер для кондитерских изделий с различной шириной рабочей зоны. Изготовлен с учетом эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | КОХ-2 |
| --- | --- |
| Количество модулей, шт. | 2-12 |
| Ширина конвейера, мм | 400, 600, 800, 900 |
| Вытяжные вентиляторы, шт. | 1-3 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Установленная мощность, кВт | расчетная |
| Напряжение питания | 400В 50Гц |

Состав конвейера:

Конвейер состоит из нескольких модулей, подающего стола, приемного стола, вытяжной системы и пульта управления.

Устройство и принцип работы:

Конвейер состоит из нескольких модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический пульт управления. Через одну секцию устанавливается вытяжной вентилятор. Обшивка выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-Х-400 | от 768 000,00 |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-Х-600 | от 839 000,00 |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-Х-800 | от 917 000,00 |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-Х-900 | от 955 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99