Машина раскатки теста лаваша и пиццы НРМ-2 предназначена для раскатки плотного теста для лаваша, пиццы, пирогов, питы, лепешек, пельменей, вареников, хинкали и т.п. на малых и средних производствах, где преобладает ручной труд. Две пары регулируемых валов 60 и 30 см обеспечивают раскатку за один цикл.

| Технические характеристики | НРМ-2 |
| --- | --- |
| Производительность, шт./час | до 600 |
| Ширина раскатки, мм | до 600 |
| Время цикла раскатки, сек | от 3 |
| Регулировка скорости вращения валов | есть |
| Регулировка зазора между валами, мм | 0,1-2 |
| Установленная мощность, кВт | 0,6 |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 850х650х550 |
| Масса, кг | 70 |
| Габаритные размеры в транспортной упаковке (ДxШxВ), мм | 950х750х700 |
| Масса с транспортной упаковкой, кг | 100 |

Преимущества НРМ-2:

- Мощный двигатель 0,55 кВт обеспечивает крутящий момент для быстрой раскатки теста.

- Регулировка скорости вращения валов частотным преобразователем позволяет подобрать оптимальные режимы под каждое тесто.

- Диаметр валов – 66 мм.

- Очищающие ножи с пружинами для валов.

- Легкая очистка оборудования.

- Все соприкасающиеся с продуктом элементы выполнены из пищевых материалов: нержавеющая сталь, алюминий и полимеры.

- Низкий уровень шума.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина раскатки теста НРМ-2 | 1 |
| Комплект запасных пружин | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Машина раскатки теста НРМ-2 | 218 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образец готовой продукции